	Descrierea produsului

Ulei SHPD de înaltă performanţă şi calitate. Recomandat pentru toate tipurile de motoare diesel, în special pentru motoare supra-alimentate ale camioanelor de tip TIR. Indeplineşte cerinţele producătorilor de motoare, cât şi clasificările internaţionale şi specificaţiile pentru lubrifianţi cu  interval mare de schimb.

	Proprietati

● Ulei multigrad foarte stabil cu rezistenta mare la forfecare.

● Previne lustruirea  cilindrilor, care este foarte frecventa la motoare supraalimentate de putere mare.

● Adecvat pentru vehiculele care trebuie să fie conforme cu Euro 1 şi Euro 2 cu privire la standardele de reducere a emisiilor de gaze şi particule contaminante.

● Conţine inhibitori eficienti impotriva coroziunii, oxidarii, ruginii şi a formari de spuma.

● Se previne formarea de depuneri la temperatura scazute, obstructionarea conductor si formarea de depuneri pe filtre.

● Menţine o presiune corespunzătoare în toate condiţiile de muncă.

● Are capacitatea de a dispersa depunerile şi alte forme de oxidare, previnind formarea de pelicule; păstrează pistoane curate şi previne blocarea segmentilor.

● Fluiditate ridicata în condiţii de frig, faciliteaza  pornirea  usoara si  economisirea de combustibilului, în plus creşte protecţia împotriva uzurii.

● Contine agenti de curatare/dispersie care permit utilizarea carburanţilor cu conţinut atat ridicat cat şi scăzut de sulf, ajutand la neutralizarea acizilor formati în procesul e combustie al motorinei, păstrând particule de carbon în suspensie.

● De asemenea, aplicabil în lucrări publice,minerit, agricultură şi la cogenerare, dacă este

Necesar un  lubrifiant care asigura un consum redes de ulei.

	Nivel de calitate

●	MAN 3275	● VOLVO VDS-2	● MB 228.3

●	API CG-4//CF/SJ	● ACEA E3/E2	● MACK EOL

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grade SAE |  |  | 15W40 |
| Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.83 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 110 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14. |
| Viscozitate la -20º C | cP | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Index de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 125 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -27 max |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 9 |
| Bosch Injector Shearing: Viscozitate la 100ºC after shear | cSt | CEC-L-14-93 | 12,5 min |
| Volatilitate Noack, 1ora la 250ºC | % in weight | CEC-L-40-93 | 13 max |

	Ambalaj

Vandut la litru, containere de 875 kg ,precum si la butoaiae de 185 si 18 kg si la bidon de plastic de 5 litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

SUPER TURBO

DIESEL SHPD

15W40

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie 0 February 2010