	Descriere

Ulei mineral multigrad creat pentru motoare diesel. Recomandat pentru vehicule usoare cu sistem de injectie directa, unde are eficienta maxima.

	Proprietati

●	Potrivit pentru toate tipurile de motoare diesel usoare cu injectie directa sau injectie indirecta prin antecamera.

● Previne formarea de depuneri in turbosuflanta.

● Protectie imbunatatita impotriva uzurii la temperatura ridicate.

● Pornire usoara la rece.

●Formula eficienta de aditivi detergenti-dispersanti impiedica depunerea particulelor de carbon, impuritatilor si rezidurilor.

● Proprietati de antioxidare si antiuzura.

● Mentine un nivel optim de presiune la orice temperatura in orice conditii de rulare.

	Nivel de calitate

●	ACEA A3/B3, A3/B4	● MB 229.1

● API SL/CF	● VW 505.00

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de Vascozitate |  |  | 15W40 |
| Densitate la 15ºC | g/mL | ASTM D 4052 | 0.881 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.6 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 107.0 |
| Viscozitate la -20ºC | cP | ASTM D 5293 | 7,000 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 130 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -27 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.7 |
| Cenusa cu sulf | % weight | ASTM D 874 | 1.1 |
| Test Bosch de rupere a moleculei; Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12.5 min |
| Volatiliate Noack, 1 ora la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 13 max |

	Ambalaj

Recipioente. Container de 875 kg sirecipient de plastic de 1 si 5 litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

TDI 15W40

ELITE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008