	Descriere

Lubrifiant sintetic de cea mai inalta Calitate din noua generatie. Recomandat celor mai noi motoare supraalimentate de autocamioane, capabil de intervale extinse de schimb ulei si filtabilitate avansata. Lubrifiant formulat special pentru motoarele Mercedes, Man, Volvo, DAF si altele unde specificatia ACEA E4 este prezenta. Produs destinat motoarelor Euro 3 cu emisii reduse si pentru modernele motoare Euro 4 si Euro 5 care nu au filtru de particule

	Proprietati

●	Ulei multigrad care functioneaza pe o plaja larga de temperaturi. Mentine  vascozitatea stabila pe toata durata de utilizare a in cazul functionarii corecte a motorului.

● Datorita volatilitatii reduse a componentelor sintetice reduce pierderile de ulei si emisiile de noxe.

● Previne formarea depozitelor de impuritati la pornirea rece evitand colmatarea conductelor si a filtrelor de ulei.

●	Formula eficienta de aditivi detergenti-dispersanti, asigura curatenia partilor motorului. Capacitate imbunanatita de dispersie a funinginei. Produs creat special pentru sisteme EGR de reducere a emisiilor.

●	Previne polisarea camasi cilindrului, des intalnita in cazul motoarelor de putere ridicata si supralimentate.

●	Ulei ce respecta cerintele standardului Euro 4 si reduce emisiile eliberate, propietate care il face net superior altor lubrifianti  de acest tip.

●	Previne formarea de lacuri şi depuneri, datorită aditivi detergente- dispersanti continuti.

● Datorita rezervei sale alcaline (TBN) ridicate permite protejarea motorul împotriva coroziunii prin neutralizarea acizilor formati în combustia motorinei cu diferite concentratii de sulf.

● În conformitate cu condiţiile de exploatare şi de tipul motoarelor ( EURO 3 şi EURO 4 ), acest produs poate prelungi perioada de schimbare a uleiului, deşi recomandările constructorului motorului trebuie să fie întotdeauna respectate.

● Datorita uleiului de baza sintetic, a aditivilor de ultima generatie si a celorlalte elemente chimice foarte atent alese acest ulei poate atinge intervale extinse de schimb ( 80000-100000 km) pastrind curatenia si durabilitatea motorului, contribuind la reducere consumului de combustibil

	Nivelde calitate

●	API CF	● MB 228.5	● VOLVO VDS-3

●	ACEA E4/E7	● MAN 3277	● SCANIA LDF-2

●	RENAULT RLD-2/ RXD	● CUMMINS 20072	● DAF EXTENDED DRAIN

●	MTU Type 3

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 10W40 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0,865 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 13,4 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 86 |
| Vascozitate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Inidice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 150 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -36 |
| T.B.N | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 16.0 |
| Cenusa cu sulfat |  | ASTM D 874 | 1,9 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12,5 min |

	Amabalaj

Container de 830kg, butoi de 180 si 18 kg, recipient de plastic de 5 litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

TURBO UHPD 10W40

DIESEL

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010