	Descrierea produsului

Lubrifiant cu aerosoli cu aderenta ridicata pentru lantul de motocicleta si sistemele de transmisii deschise care functioneaza la temperatura ridicate si praf. Recomandat pentru motociclete si lantul de karturi.

	Proprieatati

●	Capacitate ridicata de a rezista la sarcina cu proprietati anticorozive si antiuzura.

●	 Aderenta crescuta la lantului de transmisie si mentinerea rotii curate.

●	Coeficient de frecare excelent datorita continutului de teflon

●	Extinde intervalul de schimb al lantului.

● Rezistent la apa, isi mentine proprietatile in conditi umede.

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Culoare |  |  | Galbena |
| Coroziunea cuprului, 3 ore la 100ºC |  | ASTM D 130 | 1ª |
| Test de uzura cu patru bile: 40kg, 1,200 rpm, 75ºC, 1 hour diametrul urmei | mm | ASTM D 2266 | 0.35 |
| Test de uzura cu patru bile:80 kg, 1 minut diametrul urmri | mm | DIN 51530 | 0.37 |
| Autoaprindere | ºC |  | 250 min |

	Ambalaj

Spray de 250ml.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice

# Text boxes

MOTO CHAIN

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008