	Descrierea produsului

Ulei total sintetic creat pentru a indeplini cerintele stricte ale motoarelor de motocicleta in patru timpi. Este recomandat pentru motociclete cu capacítate cilíndrica mare si medie. Ofera protectie maxima motorului concomitent cu frecarea optima pentru cupajele din baia de ulei.

	Proprietati

●	Ulei multigrad cu stabilitate termica excelente datorita compusilor sintetici.

●	Vascozitatea aleasa asigura o pornire usoara la rece si  mentine ungerea la orice temperatura.

●	Formula eficienta de aditivi detergenti-dispersanti pastreaza partile morului curate.

●	Asigura un grad optim de frecare pentru discul de ambreiaj, prevenind alunecarea, si uzura prematura a partilor motorului(ambreajul umed).

	Nivel de calitate

●	JASO T-903:2006 MA (Code M034RYL004)	●	API SJ

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate | - | - | 10W40 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.856 |
| Viscoziate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.5 |
| Viscoziate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 94 |
| Viscoziate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | 7,000 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 160 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -36 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 6.2 |
| Cenusa cu sulfat | % weight | ASTM D 874 | 0.9 |
| Rezistenta a moleculei de ulei la forefecare,Injector Bosch 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12.8 |
| Volatilitate Noack la 250ºC | % | DIN 51581 | 12 |



	Ambalaj

# Recipient, butoi de 185kg, recipient de plastic de 1, 4 si 20 de litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOTO SINTETICO 4T
10W40

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008