	Descrierea produsului

Ulei hidraulic creat pentru amortizoarele si suspensiile furcii de motocicleta. Performante ridicate in conditi de utilizare intensiva, adaptabil la orice tip de carosabil, urban si sportiv. Disponibil in doua vascozitati SAE5W si SAE10W.

	Proprietati

●	Datorita indicelui de vazcozitate se comporta bine la schimbarile de temperatura.

●	Caracteristici imbunatatite de preluare a socurilor si compatibil cu garniturile.

●	Proprietati bune antifrecare datorate aditivilor de calitate.

●	Rezistenta imbunatatita la imbatranire, rugina si  proprietati anticorozive.

	Nivel de calitate

●	DIN 51524 Part 2

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad de Vascozitate |  |  | 5W | 10W |
| Densitate la15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.875 | 0.845 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 4.9 | 8.3 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 22 | 46 |
| Viscozitate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | <6000 | <6000 |
| Indice de Viscozitate | - | ASTM D 2270 | 150 | 157 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 200 | 232 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -40 | -40 |

	Ambalaj

# Rcipient de 1 litru de plastic.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOTO FORK OIL
5W and 10W

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008