	Descriere

Ulei de uz general pentru motoare in patru timpi, care asigura protectia optima, curatenie si o rezistenta la formarea depunerilor de cenusa. Asigura performante maxime in orice conditii de rulare si este foarte recomandat pentru parcursuri lungi.

	Proprietati

●  Proprietatile vascozitati au fost concepute special pentru lubrifierea optima a motoarelor de cilindree mare care luceras la temperaturi ridicate si turatii mari.

●	Formula eficienta de aditivi detergenti-dispersanti asigura curatenia partilor motorului.

●	Ofera un indice de frecare optim pentru discul de ambreiaj, prevenind alunecare  si uzura prematura a partilor motorului.

	Nivel de calitate

●	JASO T-903:2006 MA 	●	API SJ

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA |  |  | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate | - | - | 10W40 | 15W50 | 20W50 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0,871 | 0,881 | 0,888 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14,5 | 17,1 | 18,1 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 95 | 135 | 163 |
| Viscozitate la -25 |  |  | 7000 max. | - | - |
| Viscozitate la -20 ºC | cP | ASTM D 5293 | - | 7000 max. | - |
| Viscozitate la -15 |  |  | - | - | 9500 max. |
| Inidice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 150 | 140 | 110 min. |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 200 min. | 190 min. | 200 min. |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -27 | -24 | -18 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Cenusa cu sulf | % weight | ASTM D 874 | 1,2 max. | 1,2 max. | 1,2 max. |
| Rezistenta a moleculei de ulei la forefecare,Injector Bosch100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12,5 min. | 15 min. | 15 min. |



	AAmbalaj

# Butoaie de 185kg, recipiente de plastic de 1, 4 si 20 litri

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOTO RIDER 4T
15W50

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008