	Descriere

Ulei sintetic multifunctional pentru transmisiile automate, transmisii hidraulice si sisteme de directie. Acest ulei a fost construit pentru a  satisface prelungirea perioadei de service impusa de Voith (G-1363).

	Proprietati

●	Ulei pentru transmisia automata in vehicule industriale si a autobuzelor cu perioade lungi de service sau conditii severe de rulare.

●	Ulei pentru schimbatoarele ZF Ecomat si Voith Diwa.

●	Potrivit pentru GT in care uleiul de acest tip este necesar pentru anumite cuti de viteze automate si manuale, precum si in siteme de servo directie.

●	Satisface cerintele ZF, Ford, Mercedes, Voith precum si alti producatori.

●	Rezistenta puternica impotriva coroziunii, ceea ce duce la prelungirea duratei de viata

a anumitor componente.

●	Vascozitatea specifica si performanta privind cerintele legate de gradul de frecare in medii diferite de lucru, optimizeaza caracteristicile echipamentului in ceea ce priveste durata si siguranta

	Nivel de caliate

●	VOITH 556336 (formerly G-1363)

●	ZF TE ML 4D/9X/14B and 16L

●	Dexron II E

●	MB 236.8

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Culoare | - | Vizuala | Rosu |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.840 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 7.5 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 34 |
| Vascozitate la -40ºC | cP | ASTM D 2983 | 7700 |
| Index de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 197 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 190 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -51 |

	Ambalaj

Canistre de 185 si 18 kg, precum si containere de plastic de 5litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MATIC SINTÉTICO

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie 0. Februarie 2010.