	Descriere

Ulei mineral (numit şi Repsol Dexron II-D-22507), recomandat in special pentru transmisii automate şi servodirecţie la vehicule, dar poate fi deasemenea folosit în aplicaţii industriale, cum ar fi circuitele hidraulice sofisticate, variatoare de turatie, etc

	Proprietati

● Favorizeaza functionarea continua si linistita in transmisii automate.

● Rezistenţă foarte buna atat termică cat şi la oxidare.

● Rata de viscozitate ridicata.

● Durata lunga de viata .

● Certificat de principali producători de sisteme de transmisie si cutii de viteze.

	Nivel de calitate

●	GM DEXRON II D

●	MB 236.7

●	MAN 339 Type Z1

●	VOITH 55.6335 (formerly G-607)

●	ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A and 17C

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Culoare |  |  | Red |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.878 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 7 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 37 |
| Vascozitate la -40ºC | cP | ASTM D 2983 | 50.000max |
| Index de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 150 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 170 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -48 |
| T.B.N | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 2 |

	Amabalaj

Container de 875 kg, butoi de 185 si 18 kg, recipient de plastic de  5 si 1l.

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MATIC ATF

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010