	Descrierea produsului

Ulei creat pentru transmisiile manuale ale motocicletelor si altor mecanisme unde nivelul de calitate este API GL-4.

	Utilizare

A se folosi la transmisiile motocicletelor unde cerintele producatorului recomand folosirea unui lubrifiant cu grad de vascozitate SAE 80W90.

	Proprietati

●	Proprietati excelente de incarcare si aditivi anti-uzura.

● Protejeaza si prelungeste viata cutiei de viteza, vitezelor si sistemelor auxiliare.

●	Ofera protectie máxima a partilor transmisiiei impotriva uzuri in conditii extreme.

● Compatibil cu materialele folosite in transmisiile tuturor tipurilor de motocilcete.

	Nivel de calitate

●	API GL-4

	Date tehnice

|  | UNIT | METHOD | VALUE |
| --- | --- | --- | --- |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.897 |
| Viscoziate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14 |
| Viscoziate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 137 |
| Viscoziate la -25ºC | cP | ASTM D 2983 | 150,000 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 99 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 230 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -33 |
| FZG test, Stadiul 12 | - | DIN 51354 | Indeplinit |

	Ambalaj

Recipient de plastic de 1 litru.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOTO TRANSMISIONES
80W90

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008