	Descrierea produsului

Ulei creat special pentru transmisiile motocicletelor. Formula sa atent studiata asigura o rezistenta a moleculei la forfecare si  functionarea optima a ambreiajului imersat.

	Utilizare

A se folosi la transmisiile unde cerintele producatorului recomanda un ulei cu gradul de vascozitate 10W40.

	Proprietati

●	Protectie maxima a partilor transmisiei impotriva uzurii in conditii extreme de functionare.

●	Asigura un índice de frecare optim pentru buna functionare a discului de ambreiaj, prevenind alunecarea acestuia.

●	Asigura o schimbare rapida si usora a vitezelor.

	Nivel de calitate

●	JASO T-903:2006 MA2 (Code M034RYL007)

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.854 |
| Viscoziate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 15 |
| Viscoziate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 97 |
| Viscoziate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | 7,000 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 164 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 236 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -42 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 6.6 |
| Cenusa cu sulfat | % in greutate | ASTM D 874 | 0.8 |

	Ambalaj

Recipient de plastic de 1 litru.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOTO TRANSMISIONES
10W40

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008